## Slide 1: Juno运行AI
界面模板v1.0

## Slide 2
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示
现场概况
XXX20万吨污水处理厂
匀质池
指标 | 值 | 更新时间
pH | 7.30 | 17:51
COD | 469 | 昨天
TN | 24.6 | 昨天
ASR-A池
指标 | 值 | 更新时间
T | 7.70 | 17:51
DO | 3.7 | 昨天
pH | 13.9 | 17:51
HRT | 25 | 昨天
二沉池
指标 | 值 | 更新时间
pH | 7.73 | 17:51
TOC | 24.3 | 14:00
COD | 90 | 昨天
TN | 22 | 5天前
DO一览
池 | DO值 | 更新时间
ASR-A | 2.0 | 14:00
CBR-A | 7.25 | 14:00
ASR-B | 2.3 | 14:00
CBR-B | 4.40 | 14:00
排放池
指标 | 值 | 更新时间
pH | 8.10 | 17:51
TOC | 13.7 | 17:51
COD | 42 | 昨天
TN | 3.5 | 昨天
TP | 0.07 | 昨天
匀质池COD趋势
Chart: 
| 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142
COD | 230 | 210 | 226 | 208 | 190 | 179 | 185
二沉池COD趋势
Chart: 
| 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142
COD | 98 | 110 | 90 | 100 | 95 | 92 | 90
指令运行情况
指令 | 发布人 | 发布时间 | 进度 | 效果（和预期目标相比） | 机器评价
CBR-B（DO）下调至2.0 | 郭** | 11/1 | CBR-B（DO）下调至2.5 | 日均能耗降低5% | 
减少投放PAM至1.0 | 姚** | 10/22 | PAM减少至1.5 | PAM成本降低10%，二沉池COD增加5% | 
CBR-A（DO）下调至2.0 | 姚** | 10/10 | CBR-A（DO）下调至1.9 | 日均能耗降低8% | 
＋
Notes: 瀑布流布局

## Slide 3
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示
运行管家
85分
良好
分数组成 | 
排放 | 98分
能耗 | 79分
指令执行 | 88分
设备健康度 | 76分
数据质量 | 90分
点评：运行达标，尚可优化
情况分析
经算法分析，CBR-A（DO）和CBR-B（DO）指标对二沉池（COD）的重要性占比皆小于5%，CBR-A和CBR-B可能出现过曝现象，能耗过高。
CBR-A（DO）和CBR-B（DO）出现失衡。两者相差（95.3%）已经大于历史相差范围（4%～35%）。可能原因：设备故障。
分析依据
Chart: 二沉池影响因子
| ASR-A（DO） | ASR-B（DO） | ASR-A（pH） | ASR-A（T） | CBR-A（DO） | CBR-B（DO） | 其它
Sales | 20.3 | 10.7 | 21 | 36 | 3.9 | 4.1 | 4
Chart: DO趋势图
CBR-A | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 3 | 4.4
CBR-B | 0.3 | 1 | 1 | -0.5 | -1 | 1 | 3
Chart: CBR-DO和能耗关系
| 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 5
能耗 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4
能耗
DO
预测
匀质池COD呈下降趋势，预计下周达到150。
下周温度将上升到16度，平均DO会有下降倾向。
Chart: 匀质池COD趋势
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
这周 | 230 | 210 | 226 | 208 | 190 | 179 | 185 | 185
下周预测 | 185 | 170 | 175 | 160 | 167 | 158 | 150
运行建议
把CBR-A（DO）、CBR-B（DO）下调至2.0，预计每天可节省10%能耗。创建指令
检查CBR-A（DO）、CBR-B（DO）相关设备情况，使两者在2天内恢复到历史正常相差范围。创建指令
生成报告（PDF）

## Slide 4
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示
数据库
池子
起始时间
结束时间
匀质池COD趋势
图表种类
添加指标
COD
生成图表
导出图表
添加到现场概况
匀质池COD趋势
Chart: 
| 44136 | 44137 | 44138 | 44139 | 44140 | 44141 | 44142
COD | 230 | 210 | 226 | 208 | 190 | 179 | 185
Notes: 导出图表：如果是表就导出XLSX,如果是图就导出PNG
图表种类：表、饼图、柱图、线图等

## Slide 5
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示

## Slide 6
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示

## Slide 7
JUNO
黄**
现场概况
运行管家
数据库
运行日志
权限管理
工艺展示